РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет депутатов Масловского сельского поселения

Уйского муниципального района Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от  30.05.2016 года   № 9/4

с.Маслово

«Об утверждении схемы теплоснабжения

с.Маслово Масловского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Масловского сельского поселения от 27.09.2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Масловского сельского поселения.

- Определить единой теплоснабжающей организацией в Масловском сельском поселении ООО «Перспектива Плюс».

- Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах Масловского сельского поселения и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов

Масловского сельского поселения                                 Н.М.Батршин

Утверждена:

решением Совета  Депутатов

Масловского сельского поселения

от 30.05. 2016 г №  9/4

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МАСЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Масловского сельского поселения  Уйского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период 2016-2020г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Маслово

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой  сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

7.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2020 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2020года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

2. Общая характеристика сельского поселения

Масловское  сельское поселение расположено на западе  Челябинской области в границах Уйского муниципального района. Площадь поселения 8601 га, численность населения 1009 человек , в состав сельского поселения входит три  населённый пункта: с.Маслово,д.Верхнеусцелемово,  д.Косогорка  . Климат умеренно-континентальный, характеризующийся с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 16оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 18,2-24,4°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет 15,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 95,промерзание  почвы -2,2 м, средняя скорость  ветра- 2,0 м / сек. Общая площадь жилищного фонда 26073 кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным  теплоснабжением  1775  кв.м.

3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения (приложение 1)

Температурный   график  выработки тепловой  энергии  на котельной

| Температура С | Отопительная нагрузка | Отпительная Нагрузка г/кал/ сут. |
| --- | --- | --- |
| нар. | Под. | Обр. | МВ т/ч | Г кал/ч |  |
| 8 | 44.3 | 42,7 | 0,170 | 0,146 | 3,514 |
| 7 | 45.1 | 43,4 | 0,184 | 0,159 | 3,807 |
| 6 | 45,9 | 44,0 | 0,199 | 0,171 | 4,100 |
| 5 | 46,7 | 44,7 | 0,213 | 0,183 | 4,393 |
| 4 | 47,5 | 45,3 | 0,227 | 0,195 | 4,686 |
| 3 | 48,3 | 46,0 | 0.241 | 0,207 | 4,979 |
| 2 | 49,0 | 46,6 | 0,255 | 0,220 | 5,272 |
| 1 | 49,8 | 47,3 | 0,270 | 0,232 | 5,565 |
| 0 | 50,6 | 47,9 | 0,284 | 0,244 | 5,857 |
| -1 | 51,4 | 48,6 | 0,298 | 0,256 | 6,150 |
| -2 | 52,2 | 49,2 | 0,312 | 0,268 | 6,443 |
| -3 | 53,0 | 49,9 | 0,326 | 0,281 | 6,736 |
| -4 | 53,8 | 50,5 | 0,341 | 0,293 | 7,029 |
| -5 | 54,5 | 51,2 | 0,355 | 0,305 | 7,322 |
| -6 | 55,3 | 51,8 | 0,369 | 0,317 | 7,615 |
| -7 | 56,1 | 52,5 | 0,383 | 0,329 | 7,908 |
| -8 | 56,9 | 53,1 | 0,397 | 0,342 | 8,200 |
| -9 | 57,7 | 53,8 | 0,412 | 0,354 | 8,493 |
| -10 | 58,5 | 54,4 | 0,426 | 0,366 | 8,786 |
| -11 | 59.3 | 55,1 | 0,440 | 0,378 | 9,079 |
| -12 | 60,0 | 55,7 | 0,454 | 0,390 | 9,372 |
| -13 | 60,8 | 56,4 | 0,468 | 0,403 | 9,665 |
| -14 | 61,6 | 57,0 | 0,483 | 0,415 | 9,958 |
| -15 | 62,4 | 57,7 | 0.497 | 0,427 | 10,251 |
| -16 | 63,2 | 58,3 | 0,511 | 0,439 | 10,543 |
| -17 | 64,0 | 59,0 | 0,525 | 0,452 | 10,836 |
| -18 | 64,8 | 59,6 | 0,539 | 0,464 | 11.129 |
| -19 | 65,5 | 60,3 | 0,553 | 0,476 | 11,422 |
| -20 | 66,3 | 60,9 | 0,568 | 0,488 | 11,715 |
| -21 | 67,1 | 61,6 | 0,582 | 0,500 | 12,008 |
| -22 | 67,9 | 62,2 | 0,596 | 0,513 | 12,301 |
| -23 | 68,7 | 62,9 | 0,610 | 0,525 | 12,594 |
| -24 | 69,5 | 63,5 | 0,624 | 0,537 | 12,886 |
| -25 | 70,3 | 64,2 | 0,639 | 0,549 | 13,179 |
| -26 | 71,0 | 64,8 | 0,653 | 0,561 | 13,472 |
| -27 | 71,8 | 65,5 | 0,667 | 0,574 | 13,765 |
| -28 | 72,6 | 66,1 | 0,681 | 0,586 | 14,058 |
| -29 | 73,4 | 66,8 | 0,695 | 0,598 | 14,351 |
| -30 | 74,2 | 67,4 | 0,710 | 0,610 | 14,644 |
| -31 | 75,0 | 68,1 | 0,724 | 0,622 | 14,937 |
| -32 | 75,8 | 68,7 | 0,738 | 0,635 | 15,229 |
| -33 | 76,5 | 69,4 | 0,752 | 0,647 | 15,522 |
| -34 | 77,3 | 70,0 | 0,766 | 0,659 | 15,815 |

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления -тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Маслово

4.1.Ресурсоснабжающей организацией с .Маслово является ООО «Перспектива Плюс»Уйского района. На территории поселения одна котельная, работающая на газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у ООО «Перспектива Плюс»  нет.  Устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверх установленного на котельной имеется.

4.2.  Структура тепловой сети №1 – двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,3  Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 4,0 Гкал/час. К тепловой сети присоединёно   27 объектов (приложение 2).

4.3.Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 828 | Стекловата | бесканальная | 1970 | 0,5 |
|  | 70 | 42 | Стекловата | бесканальная | 2000 | 0,5 |
|  | 100 | 1062 | Стекловата | бесканальная | 1982 | 0,5 |

4.4. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 24 шт. (D=80мм – 6шт, D=100мм – 8шт, D=150мм – 6шт, D=200мм – 4шт), вентилями из стали в количестве – 14 шт. (D=50мм – 8шт, D=80мм – 6шт).

4.5. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

4.6. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

4.7. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной в ноябре 2000 году данная документация не была передана.

4.8. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной №2 в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

4.9. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 100 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислениию

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ООО»Перспектива» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

10. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последний  год представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 142,0 | 9 |

Фактически - сверхнормативные потери складываются из следующих факторов:

- Бессистемная газификация и отключение потребителей частного сектора, т.е. на одной улице остаются один-два конечных потребителя тепловой энергии при значительной протяженности тепловых сетей;

- Высокий износ тепловых сетей теплоснабжения, со сроком 15-45 лет составляет 60 %;

- Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции  и покровного слоя;

- Совместная прокладка тепловых сетей с водопроводом, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- Морально и физически устаревшее оборудование котельной с высоким износом, ведет к увеличению расхода топливно-энергетических ресурсов;

6. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 69,6% Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Масловском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  1932 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной с.Маслово 50%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена одного котлоагрегата.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2012- 2020  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции,  замена котлоагрегата в котельной

с.Маслово. Подготовлена и прошла экспертизу  ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, ул. Комсомольская на сумму 636694  рубля.

Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей Масловского сельского поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

В 2017 году:

- Перевести жилые дома по ул.Ленина, ул.Советская на поквартирные индивидуальные газовые источники теплоснабжения, в связи с газификацией этих улиц, что позволит вывести из эксплуатации тепловые сети протяженностью 750 м;

В 2018 году:

- Реконструкция магистральных участков тепловых сетей с учетом износа существующих трубопроводов и уменьшение диаметра трубопровода от котельной до Масловской средней школы, администрации Масловского сельского поселения, столовой, ФАПа протяженностью 550 м;

В 2019 году:

- Перевод котельной на блочную котельную, для обслуживания объектов социальной сферы;

В 2020 году:

- Реконструкция магистральных участков тепловых сетей с учетом износа

существующих трубопроводов и уменьшение диаметра труб от блочной котельной

до Масловского детского сада;

7..  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 50%.

ПЕРЕЧЕНЬ   ОБЪЕКТОВ  ( с.Маслово)

- Котельная

- Жилой дом  ул.Советская   1-1

- Жилой дом  ул.Советская    3-2

- Жилой дом  ул.Советская    5-2

- Жилой дом  ул.Советская    7-1

- Жилой дом  ул.Советская    7-2

- Жилой дом  ул.Советская    9-1

- Жилой дом  ул.Советская  13-1

- Жилой дом  ул.Советская  13-2

- Жилой дом  ул.Советская  15-2

- Жилой дом  ул.Советская  19-1

- Жилой дом  ул.Ленина        8-1

- Жилой дом  ул.Ленина        8-2

- Жилой дом  ул.Ленина      10-1

- Жилой дом  ул.Ленина      13-1

- Жилой дом  ул.Ленина      15-1

- Жилой дом  ул.Ленина      15-2

- Жилой дом  ул.Ленина      17-2

- Жилой дом  ул.Комсомольская 4-2

- Жилой дом  ул.Комсомольская д.6

- Столовая

- Администрация сельского  поселения

- Масловская   средняя школа

- ДК  с. Маслово

- ФАП с. Маслово

- Почта

- Масловский детский  сад.

- Масловская  начальная  школа