Утверждена:

постановлением Совета  депутатов

Масловского  сельского поселения

от 30.05.2016 г. № 9/5

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МАСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Масловского  сельского поселения  Уйского муниципального района является:

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

-    постановление  Администрации  Масловского  сельского  поселения от 13.09.2013г

№ 39-а «О разработке схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

Масловского   сельского  поселения.»

-     постановление Администрации Масловского  сельского поселения от 17.09.2013г.

№ 41 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения ,водоотведения и теплоснабжения Масловского сельского поселения»;

-   постановление Администрации Масловского  сельского поселения   от 19.09.2013г

№ 42 «О  создании  рабочей  группы  по подготовке схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения  Масловского   сельского   поселения»;

- Федеральный  закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Генеральный план с.Маслово, д.Косогорка, д.Верхнеусцелемово

II.Состав схемы водоснабжении и водоотведения  Масловского   сельского  поселения на период 2016-2020 гг.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Принципиальная схема водоснабжения  с.Маслово, д.Верхнеусцелемово, д.Косогорка

5.Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

6.Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с.Маслово, д.Верхнеусцелемово, д.Косогорка.

7. Расчетные расходы воды

8.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения.

9. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

III.Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения Масловского   сельского поселения

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Масловском  сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения   сельского поселения на период 2016-2020 гг. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2020 года.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

IV. Общая характеристика сельского поселения

Масловское  сельское поселение расположено на _западе Челябинской области в границах  Уйского муниципального района. Площадь поселения 8601 га, численность населения 1009 человек , в состав сельского поселения входит три населённых пункта-с.Маслово, д.Верхнеусцелемово, д.Косогорка. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся  с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой. .Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 16оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 18,2-24,1°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)15,3°С, средняя  скорость  ветра за год 2,0 м / сек.Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 95.

Общая площадь жилищного фонда 26073 кв.м, в т.ч благоустроенного с  , централизованным  холодным  водоснабжением 26050 кв.м и центральным

отоплением 1320 кв.м.

Централизованным  холодным водоснабжением обеспечены: 392  одноэтажных жилых дома , 7 объектов соцкультбыта.

V. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения в Масловском сельском поселении.

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является МУП «ЖКХ Уйское»

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  с.Маслово, д.Верхнеусцелемово , д.Косогорка  приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин  на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ-10, ЭЦВ-5 , индивидуальных скважин и  шахтных колодцев  у индивидуальных жилых домов.

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| с. Маслово д. Косогорка д.Верхнеусцелемово | Хозяйственно-питьевые нужды населения . Артезианская скважина № 1088 с. Маслово (глубина скважины -70 м, год бурения -1968, дебит скважины 5,4 куб.м/час). Артезианская скважина № 1 с.Маслово (глубина скважины -80 м, год бурения -1956, дебит скважины 3,96 куб.м/час). Артезианская скважина № 1022 , с. Маслово (глубина скважины 70,0 м, год бурения- 1968, дебит скважины 5,6 куб.м/час) Артезианская скважина № 1984 (глубина скважины 70 м , год бурения 1971г.,дебит скважины 9,0 куб.м./час) Артезианская скважина № 1088 д.Косогорка ( глубина скважины -93м год бурения 1968,дебит скважины 4,32 куб.м /час. | Водонапорная башня высота- 25 м, бак запаса воды емкость -20 куб.м.,водопроводная сеть закольцована из стальных труб d- 25-100 мм.Общая длина 15тыс.м.Централизованное водоснабжение имеют 99 % домов. |

Внутрихозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | потери |
|  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Маслово | 43,0 | 15480,0 | 41,71 | 15032,6 | 1,29 | 457,4 |
| д.Верхнеусцелемово | 13,7 | 4932,0 | 13,381 | 4820,04 | 0,311 | 111,96 |
| д.Косогорка | 7,0 | 2520,0 | 6,79 | 2444,4 | 0,21 | 75,6 |

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится по показаниям приборов учета.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

VI.Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Единым  тарифным  органом  Челябинской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2016 года:

| № П.п. | ВИДЫ УСЛУГ | Норматив потребления | Тарифная ставка на 2016 г.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | В месяц |  |
| 1. 2. 3. 4. | Холодное водоснабжение с 1 чел. В жилых домах *с водопроводом ,с ваннами ,с выгребными ямами * с водопроводом без ванн , с выгребными ямами * с водопроводом без ванн без выгребных ям * с колонки * вода по водосчетчику Содержание скота ( с 1октября по 30 апреля) *КРС *молодняк, лошади Содержание автотранспорта *автомашина *мотоцикл Полив огорода 1 сотки (с 20 мая по 01 сентября) *вода в доме *вода с колонки | Куб.м. Куб.м Куб.м. Куб.м. Куб.м Куб.м. Куб.м. Куб.м. Куб.м. | 3,9 3,0 2,1 1,5 1,0 2, 1,8 0,2 0,1 12 6 | 100,74 77,49 54,24 38,75 25,83 61,98 46,49 10,33 5,17 309,96 154,98 |

Примечание :

Тарифная ставка на услуги водоснабжения рассчитывается  путем  умножения

норматива  потребления  воды на тариф за 1 куб.м. воды. Тарифы утверждены  постановлением Государственного  комитета « Единого тарифного  органа Челябинской  области» от 09.09.2013г.№ 34/5 «Об  установлении тарифа на питьевую  воду для

ООО «Водоснабжение» потребителям Масловского  сельского  поселения Уйского  района  Челябинской  области.

У1I. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 75,6% . Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Масловском  сельском поселении

протяженность  водопроводов составляет 15000 м   в том числе : с. Маслово 10000 м, д.Верхнеусцелемово-3000 м, д.Косогорка -2000 м.

За счёт   долгосрочной областной целевой программы « Комплексное развитие инфраструктуры  водоснабжения и водоотведения в Челябинской области на 2016 -2020 годы  планируется   реконструкция существующих  водопроводных сетей и объектов:

Для обеспечения надежного водоснабжения потребителей Масловского сельского поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

В 2016 году:

- Установка водосчетчиков на водонапорных скважинах д.Косогорка, д.Верхнеусцелемово, с.Маслово;

В 2017 году:

- Провести углубление водопровода по ул.Ленина с.Маслово, протяженностью 1200 м., в связи с газификацией этого района;

В 2018 году:

- Замена водопровода в д.Косогорка, протяженностью 800 м;

В 2020 году:

- Замена водопровода по ул.40 лет Победы д.Верхнеусцелемово, протяженностью 1250 м;

УШ.  Существующее  положение в сфере  водоотведения.

- Обслуживающей  организацией водоотведения   является МУП «ЖКХ Уйское»

Уйского  района.

- Централизованный  сбор и отвод  сточных  вод  осуществляется в с. Маслово протяженность канализационных сетей  500 м.В других  населенных  пунктах канализационные  сети  отсутствуют. В основном население  пользуется  выгребными  ямами, сбор сточных  вод  осуществляется еженедельно осенезаторной  машиной.

- Канализационными  сетями  охваченная  территория с. Маслово  является  самоточно-напорной и предназначена для транспортировки от  жилой  застройки

до  мест  утилизации.

- Сети  проложены  из  чугунных  труб, диаметр- 100 мм

- В виду  постоянного   возрастания требования к качеству  стоков необходимо внедрение  новых  технологий  очистки  стоков, реконструкция действующих

канализационных  сетей,  механического обезвоживания  осадка

- Схема  водоотведения   в с. Маслово  (прилагается)

1Х. Анализ  существующих  проблем

- В связи с увеличением расхода   сточных  вод от существующих канализационных

сетей  необходимо   их реконструкциях;

- Для  обработки   осадка  планируется  механическое  обезвоживание  осадка с утилизацией.

- Длительный  срок эксплуатации, агрессивная  среда  привели к физическому

износу   сетей системы  водоотведения.

- Отсутствие  перспективной схемы  водоотведения  замедляет  реконструкцию

системы  водоотведения  поселения  в целом.

Х.  Перспективные расчетные расхода сточных  вод.

- Нормы  водоотведения от  населения  согласно  нормативам водоотведения, утвержденные ЕГО  Челябинской  области.

- Суммарный   расчет расходов  сточных  вод  по  Масловскому  сельскому  поселению

60 куб.м. в месяц.

- Объемы  водоотведения от сохраняемых и планируемых   объемов  рассчитаны ориентировочно на   основе водопотребления  населения.

Х1. Перспективная схема хозяйственно-бытовой  канализации  Масловского  с/поселения.

- Перспективы   схемы хозяйственно – бытовой канализации учитывает развитие сельского  поселения, первоочередную  и  перспективную  застройку исходя  из увеличения потребления воды, благоустройства  жилых  зданий.

- Модернизация  существующих очистных  сооружений, развитие и замена  изношенных  канализационных  сетей.

- Наименование  мероприятий:

  - Реконструкция  сетей  водоотведения – 100 м;

  - Замена  изношенных  канализационных  сетей;

  - Утилизация  образующегося  осадка   на  площадках канализации;

  - Подключение планирующей  застройки к самоточно напорным сетям.

ХП.   Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Предполагается    развитие индивидуального жилищного строительства

по ул. Ленина, ул. Победы  - с. Маслово.