РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет депутатов Масловского сельского поселения

Уйского муниципального района Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от  18.11.2016 года   № 14/1                                                       с.Маслово

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Масловского сельского поселения Уйского муниципального района

В соответствии с письмом Министерства информационных технологий и  связи Челябинской области № 1778 от 04.07.2016 г. Совет депутатов Масловского сельского поселения

РЕШАЕТ:

- Дополнить раздел VII  «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» пунктами 117.1, 117.2 и 117.3 следующего содержания:

- «Нормативы обеспеченности объектами связи

117.1.   Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; «СП 133.133330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

117.2.  Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований « СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,30 1,00/0,40 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 1,50/0,70 1,65/0,80 1,90/0,90 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |
| Примечания: Размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станции сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станции с башнями; Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м., при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности. |

117.3  Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 24.

Таблица 24

| Наименование объектов | Ед.изм. | Расчетные показатели | Площадь участка на ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10-40 тысяч номеров | по расчету | 300 кв.м.*/0,1 га** на объект |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тысяч абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв.м.*/0,20 га** на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тысяч абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1 га на объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) | объект | 1 | 50-70 кв.м. на объект |
| Головная станция кабельного вещания | объект | 1 на город | 0,02-0,1 га на объект |
| Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | в соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» | 10-50 кв.м. на объект |
| Примечания: Указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание); Указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание. |

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Масловского сельского поселения и на информационных стендах администрации.

Глава администрации

Масловского сельского поселения                                 Н.М.Батршин